Kannakkeen haarukka step by step

Aloita uusi mm osa.

Luo 2D sketch xy-planelle (xy, xz ja yz)

Create 2d sketch ympyrä xy-tason origoon. Mitoita (voit mitoittaa myös heti ympyrää piirtäessäsi). Paina Home=zoom all.

Tee apuviiva (pisteviiva) peilausta varten ja lukitse se paikoilleen. Muista poistaa oikean laidan apuviivanappi kun olet vetänyt vaakaviivan. Se tuppaa unohtua päälle.

Skissaa suunnilleen näin. Siis tuo vinoviiva tahallaan noin että huomaat myöhemmin että tangent rajoite toimii

Mitoita ja lisää tangent rajoite. Paina Home tai tuplaklikkaa hiiren rullaa. (Rulla poispäin=zoom out, rulla itseäpäin=zoom in, Rulla pohjaan ja hiiren raahaus=paneroi)

Tarkista rajoitteet, paina f8, f9 piilottaa

Trim

Peilaa vaaka-apuviivalla. Muista painaa apply ja done

Finish sketch ja pursota 20. Paina Home

Sketchaa haarukan pintaan (Create 2d sketch klik pinta)

Finish sketch ja pursuta läpi. Valitse vähennä materiaalia

Sketchaa vielä kerran edelliseen pintaan, etsi kuuma piste hiirtä havittemella noin oikeassa kohdassa (mid or concentrate)

Finish sketch ja pursuta 5 mm

Klik talo ja pyörittele muutenkin kuutiolla

Onneksi olkoon.